Cấp điện – năng lượng đến năm 2020

Tỉnh Trà Vinh sử dụng mạng điện quốc gia lấy từ trạm 220/110KV Vĩnh Long dẫn tới 
1.     Lưới 110 KV
    Tất cả các tuyến hiện hữu 66KV sẽ được nâng cấp lên thành tuyến 110KV 
2.     Các trạm chính
    Trạm Châu Thành 66/15KV sẽ cải tạo nâng cấp thành trạm 110/22/15KV-2x40MVA,  sẽ xây dựng các trạm 110/22KV tại Cầu Ngang, Duyên Hải, Cầu Kè và Trà Cú.
    Năm 2005-2010 các trạm giảm áp 110KV xây dựng mới  sẽ được lắp đặt  1 máy 1x25MVA. Đến năm 2020 tất cả các trạm 110/22KV đều được lắp đặt máy có công suất 2 x 40MVA . Riêng trạm Duyên Hải lắp đặt 1 máy 1 x 40 MVA (theo tính toán số dân đã quy hoạch phân phối). 
3.     Lưới 15KV-22KV và trạm hạ thế
    Tất cả các tuyến trung thế 15KV đến năm 2004 sẽ được cải tạo nâng cấp thành tuyến 22 KV. Các tuyến trung thế xây dựng theo quy hoạch đều phải đạt cấp 22KV (mặc dầu trước mắt chưa có nguồn 22KV để tránh lãng phí kinh phí cải tạo sau này). 
    Các trạm phân phối mới phải dùng loại máy biến áp có 2 đầu phân áp 22/15/0,4KV. (trong giai đoạn đầu)